## Slide 1: 基盤地図情報の活用
中村 憲

## Slide 2: 基盤地図情報とは
国土地理院が整備
様々な機関が作成した地図データを統一フォーマットでネット上で公開
無料(登録必要)
OCAD等で利用するためには形式を変換する必要あり
公開範囲は順次拡大中
GPSとの相性もいい(リアルワールド座標)

## Slide 3: 基盤地図情報で検索

## Slide 4: 公開されているデータ
JPGISとJPGIS(GML)には内容での差はなし

## Slide 5: 公開されているデータ
縮尺レベル2500：市町村発行の都市計画図がベース
縮尺レベル25000：国土地理院発行の地形図がベース（全国整備）
※↑2つには等高線データは含まれず
数値標高モデル 10mメッシュ：地形図（DEM10B）か 火山基本図(DEM10A)がベース（全国整備） 5mメッシュ：航空レーザ測量がベース(一部写真測量) (主要都市＋1級河川の周りが多い)
その他はあまり地図調査には使わないと思われる

## Slide 6: OCADに取り込むために
基盤地図情報閲覧コンバートソフト
→国土地理院が配布
→地図をshape形式、標高メッシュをxyz形式で出力できる
VectorMapMaker
→フリーソフト
→dxf形式で出力できる
基盤地図情報メッシュ変換(日下さんが使ってました)

## Slide 7: OCADに取り込むために
基盤地図情報
閲覧コンバータ
Vector Map Maker
基盤地図情報
メッシュ変換
OCAD
Excel等で編集
基盤地図情報(.zip)
XYZファイル
shapeファイル
XYZファイル
dxfファイル
Professional版のみ
標高データ
地図データ

## Slide 8: 落としてくるべきデータ(2500or25000)
△行政区画の境界線及び代表点
(地図には使わないが範囲指定に便利)
○道路縁
○軌道の中心線
☓標高点(標高は数値標高から)→25000では等高線データ
○水涯線
○建築物の外周線
☓市町村のまち若しくは境界線(ry
○海岸線

## Slide 9: 基盤地図情報閲覧コンバータ
基盤地図情報ダウンロードサービスの ページの下の方からDL
落としてきたファイルを
追加(zipのままでOK)

## Slide 10
（データ量が多いと重い…）

## Slide 11: エクスポート→矩形領域設定で 必要な領域を指定

## Slide 12
xyz形式にする
地図情報をshapeファイルで
エクスポートする場合
標高メッシュをOCAD向けに
出力する場合

## Slide 13: 出力したxyzデータの編集
コンバータから出力したデータはそのままではOCADで使えない…
10mメッシュならExcelで編集可能だが、5mでは、データ量が多く 開けないことも->SmCsvEditなどのソフトで編集
いらない（削除）
逆にする

## Slide 14: OCADで読み込める
メッシュの大きさを入力(5or10)
この後,DEM→等高線の作成でコンタが任意間隔で作れる
追加→分析→保存

## Slide 15: VectorMapMakerの使い方
ダウンロードした基盤地図情報のデータを、
VectorMapMakerフォルダ下のフォルダの中に入れる

## Slide 16: VectorMapMakerを開きます
さっきデータを入れたフォルダを指定
範囲を指定する
（平面直角座標系で）
出力したいデータの種類を選択

## Slide 17
「国土地理院データフォルダ」の中に
25000の行政区画の境界線データを仕込んでおくと、範囲指定の際に
市町村の境が表示されて便利

## Slide 18: OCADにインポート
リアルワールド座標で正しく設定する
「インポートしたレイヤーの記号への変換」 （バージョンによって名前が違うかも…）
作成したら、scrファイルを保存しておくと、次回以降便利

## Slide 19: 適当な記号に置き換え

## Slide 20: 等高線と合わせてみると
もうオリエンテーリングができそう…

## Slide 21
階段、植生界、崖など
一部の記号が消滅

## Slide 22: QGISを使った等高線の作り方(概要)
DEMからの等高線作成はOCAD10以降の機能
OCAD10以前の場合は、QGISを使うという手も 少し大変…
FGDEMConv(フリーソフト)で、基盤地図情報をGeoTiffに変換 （VB6(SP6)ランタイムってのをいれないといけない？）
QGISで等高線を書く(ラスター→推測→等高線)
入力ファイルのパスに日本語があるとダメ？
Dxfで出力可能
詳しくはhttp://d.hatena.ne.jp/kooi/20110713

## Slide 23: 補足
xyzファイルを作るのに「基盤地図情報メッシュ変換」というソフトを使うという手もあるようです．
これだとExcelで編集する手間がないみたいです．
データ変換のやり方はいろいろあるかもです．